## Slide 1: Использование фототехнологий в декоре тканей
Автор: Зятына Елена Евгеньевна

## Slide 2
Использование техники цианотипии
для получения фотограммы и фотопечати на ткани
Для работы понадобятся:
набор фотореактивов для цианотипии,
мерный стакан,
емкость для смешивания фотореактивов,
кисть-губка,
ткань,
компьютер,
лазерный принтер,
специальная пленка для печати негативов

## Slide 3
Гексацианоферрат калия и цитрат аммония железа соединяются в равных частях.
Приготовление химикатов
Приготовление полотна
Ткань покрывается смесью
и сушится в темноте.

## Slide 4: Подготовка объектов для фотограммы и негативов для фотопечати
Любое понравившееся цифровое изображение нужно перевести в негатив при помощи графического редактора Adobe Photoshop.
Затем напечатать полученное изображение на специальной пленке.
Объектами для фотограммы могут быть любые предметы

## Slide 5: Печать
Объекты и негативы располагаются на материале для отпечатка.
Экспозиция производится при освещении ультрафиолетовым светом (солнечный свет, ультрафиолетовая лампа).
Время экспозиции 15-20 минут.

## Slide 6: Проявка и сушка
После экспозиции, материал промывается в воде.
Светло-голубой рисунок появляется на синем фоне.
Отпечаток затем сушится.

## Slide 7: Использование технологии трансферной печати для получения фотопринта на ткани
Для работы понадобятся:
компьютер,
струйный принтер,
специальная бумага для термопереноса изображений
на ткань,
ткань, на которую будет перенесено изображение,
утюг.

## Slide 8: Подготовка и печать изображения
Подготовку изображения можно выполнить в любой компьютерной программе, поддерживающей функцию вывода на печать.
Напечатать изображение на специальной бумаге для термопереноса рисунка на ткань.

## Slide 9: Перевод изображения на ткань
Положить на поверхность рабочего стола подложку из ткани, затем материал, на который будет переводиться рисунок.
Поместить отпечаток на ткань (изображением вниз для светлых тканей; изображением вверх для темных тканей, предварительно удалив защитный слой).
Проглаживать изображение максимально горячим утюгом с максимальным нажатием в течении 2 минут.
Не использовать пар!

## Slide 10: Перевод изображения на ткань
Дать остыть изображению, затем снять защитную подложку.

## Slide 11: Фотограмма и фотоотпечатки на ткани в технике цианотипии

## Slide 12: Фотоотпечатки на ткани в технике трансферной печати

## Slide 13
Туники и сумка, декорированные фотопечатью

## Slide 14: Желаю творческих успехов!